ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

QGIS. Создание пользовательской проекции

7.1. Создание пользовательской проекции по данным из внешних источников. С ресурса loadmap.net был получен графический файл с фрагментом топокарты также был получен файл, который содержит данные о проекции:

PROJCS["unnamed",GEOGCS["Krassovsky, 1942",

DATUM["unknown",SPHEROID["krass",6378245,298.3],TOWGS84[23.9,-141.3,-80.9,0,-0.37,-0.85,-0.12]],

PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",93],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",16500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]

Приведенные выше параметры относятся к поперечной проекции Меркатора. Необходимо в QGIS создать проекцию с приведенными выше параметрами.

Примечание. Расшифровку параметров см. на стр. 24-26 учебного пособия http://lab.osgeo.org.ua/files/QGIS_intro.pdf

7.2. Ввод параметров проекции. Открыть QGIS. Выбрать пункты меню «Проекты» -> «Свойства проекта». Во вкладке «Система координат» активировать чек-бокс преобразования проекции "на лету" («Enable on the fly» CRC transformation (OTF). В строке поиска найдем пример поперечной проекции Меркатора, набрав transverse. Выбрать NAD83/Wisconsin Transvers Merkator. Ее параметры приведены ниже:

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=-90 +k=0.9996 +x_0=520000 +y_0=-4480000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs

На основе данного примера создадим строку нашей проекции и сохраним ее в текстовом редакторе:

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=93 +k=1.0 +x_0=16500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.9,-141.3,-80.9,0,-0.37,-0.85,-0.12 +units=m +no_defs

7.3. Определение пользовательской системы координат. Выбрать пункты меню «Установки» -> «Ввод системы координат...»

В окне "Определение пользовательской системы координат" нажать кнопку «Добавить» (копка с изображением плюса). В поле имя ввести имя пользовательской проекции, например, TM_lama. В поле «параметры» скопировать строку с параметрами проекции

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=93 +k=1.0 +x_0=16500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.9,-141.3,-80.9,0,-0.37,-0.85,-0.12 +units=m +no_defs

Нажать кнопку «OK». Проекция готова к использованию.

Примечание: Для быстрого поиска проекции воспользуйтесь строкой поиска, в которую можно ввести название новой проекции TМ_lama